## Slide 1: Câbles
Statique I
Prof. Katrin Beyer
Earthquake Engineering and Structural Dynamics Laboratory

## Slide 2: Objectif du cours
A la fin de ce cours, vous saurez:
Quelles sont les caractéristiques statiques d’un câble
Comment déterminer la forme d’un câble sous charges arbitraires en utilisant les équations différentielles d’équilibre ou l’équilibre de fragments
Comment déterminer la forme d’un câble sous charges concentrées
Quelles sont les similitudes entre un câble et un arc

## Slide 3: Contenu du cours
Dérivation de l’équation différentielle des câbles
Câble sous une charge uniformément répartie sur l’horizontale
    Analyse par l’équation différentielle
    Analyse par l’équilibre des fragments
Câble sous une charge uniformément repartie le long de l’axe du câble
Câble sous charges concentrées
Comparaison câble - arc

## Slide 4
Stade Olympique de Munich, 1972

## Slide 6
Allianz Arena à Munich, 2005

## Slide 9: Câble
Elément structural qui n’est résistant qu’à l’effort normal de traction (tension du câble)
  Le câble représente une liaison unilatérale
  Le câble n’offre de résistance ni à la compression, ni à l’effort tranchant, ni à la flexion, ni à la torsion (le diamètre est très faible par rapport à sa longueur)
Matériaux
  Acier à très haute résistance (acier pour câbles)
  Fibres de carbone
  Fibres naturelles
Géométrie du câble
  Câble non chargé: lâche, sans forme définie
  Les charges sur le câble définissent sa configuration
  But des analyses des câbles: trouver pour une charge donnée la forme qui permet d’avoir l’équilibre du câble
  Types de charges: poids propre, charges concentrées ou distribuées, prétension
  L’hypothèse des petites déformations n’est plus valable

## Slide 10: Dérivation de l’équation différentielle des câbles
Câble sous charge répartie arbitraire (cas plan)
Hypothèses:
  Le câble est inextensible (la forme change mais pas la longueur)
  La force répartie agit vers le bas (effet de la pesanteur)
Objectif:
  Trouver : la forme qui permet l’équilibre du câble avec la charge
: la portée du câble
: la flèche du câble
: la longueur du câble

## Slide 11: Dérivation de l’équation différentielle des câbles
Equilibre d’un petit tronçon d’un câble sous des charges verticales:
: effort normal (tension) qui agit dans la direction du câble ( a la même pente que le câble)
Décomposition de N en 2 inconnues et :

## Slide 12: Dérivation de l’équation différentielle des câbles
Equilibre d’un petit tronçon d’un câble sous des charges verticales:
Longueur du câble:

## Slide 13: Equation différentielle d’équilibre d’un câble
Effort normal
Composante verticale
Composante horizontale
Charge répartie verticale (positive vers le bas)
Configuration du câble / forme en équilibre
Longueur du câble

## Slide 14: Exemple: câble sous une charge uniformément répartie sur l’horizontale
Calculer avec l’équation différentielle
  La composante horizontale si la flèche est égale à
  L’effort axial minimal et maximal dans le câble ( et )

## Slide 15: Exemple (suite)

## Slide 16: Exemple (suite)

## Slide 17
Calculer avec l’équilibre par tronçon
  La composant horizontale si la flèche est égale à
  L’effort axial minimal et maximal dans le câble ( et )

## Slide 18
(suite)

## Slide 19: Résumé: câble sous une charge uniformément répartie sur l’horizontale
2 supports sur la même hauteur:
La configuration du câble est une parabole.
  Plus la composante horizontale est grande, plus la flèche du câble est petite
  Longueur:

## Slide 20: Câble sous une charge uniformément répartie le long de l’axe du câble
La configuration d’un câble sous une charge uniformément répartie le long de l’axe du câble est appelée chaînette
poids propre du câble par mètre de longueur du câble

## Slide 21: Câble sous une charge uniformément répartie le long de l’axe du câble
Axes passant par le sommet:
On peut montrer que la solution de cette équation différentielle est la chaînette:

## Slide 22: Câble sous une charge uniformément répartie le long de l’axe du câble
Longueur du câble:
Effort axial du câble:

## Slide 23
Câble sous forces concentrées
  Configuration du câble: ligne brisée (poids propre négligé)
  Objectif: trouver

## Slide 24: Comparaison câble-arc
 | Câble | Arc
Effort normal | Traction | Compression
Matériaux | Acier Fibre de carbone Fibre naturelle | Béton (avec faible armature) Pierre naturelle Bois

## Slide 25
Heinz Isler

## Slide 26: Chapitres à étudier dans le TGC 1
Chapitre 10: Câbles (sauf 4.5)

## Slide 27: Préparation de l’examen
Statique I
Prof. Katrin Beyer
Earthquake Engineering and Structural Dynamics Laboratory

## Slide 28: Examen
Mercredi 28.06.2023 de 09h15 à 12h15
Salle: SG1
Durée: 3h
Formulaire («Cheat sheet»): Deux pages (=une feuille recto-verso)
Des « cheat sheets » photocopiés ou imprimés ne sont pas permis.

## Slide 29: Sujets
Tous sujets qu’on a traités pendant le cours
= Chapitres 1-12 du livre “Analyse des structures et milieux continus – Statique appliquée”
Pas à l’examen:
  1.3.3 Action du vent
  10.4.5 Câble surbaissés
  13 Propriétés des figures planes

## Slide 30: Préparation à l’examen
Comprendre la théorie
Faire des exercices (aussi: exercices supplémentaires, un exercice d’un examen)
Venir aux séances de préparation avec vos questions
  Dates:
    Jeudi 16.6.2022 10-12:00
    Samedi 25.6.2022 10-12:00
  Sur site / zoom / hybride?

## Slide 31: Examen
EQUILIBRE
Corps isolé
Schéma statique

## Slide 32: Références
Références des illustrations par ordre d’apparition
[1] Rainbow Bridge © Ad Meskens, CC BY-SA 3.0
[2] Olympiastadion München © Arad Mojtahedi
[3] Allianz Arena, Munich © Tobias Alt, CC BY-SA 4.0
[4] Icone exercices: Figure © Dukesy68, CC BY-SA 4.0 ; Pont du Golden Gate, CC0 1.0
[5] Photographies des coques de Heinz Isler: © Ramm et Schunck; 2002
[6] Figures sur les câbles: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005.

## Slide 33: License
The presentations are published under license CC BY-NC 4.0
If reusing the entire presentation or parts of it, please cite as «Beyer K, Statique I, Lecture notes, School of Architecture, Civil and Environmental Engineering, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland, 2024.»