## Slide 1: Introduction
Statique I
Prof. Katrin Beyer
Earthquake Engineering and Structural Dynamics Laboratory

## Slide 2: Objectifs du cours
Modéliser les structures réelles avec des éléments de la statique appropriés (barres, poutres, câbles)
Analyser par l’équilibre les forces de réactions et celles à l’intérieur des structures
Trouver la position d’une charge mobile qui maximise la sollicitation de la structure (ligne d’influence)
P

## Slide 3: Objectifs du cours
Buts des calculs statiques à la main :
  Développer un «feeling» des efforts à l’intérieur des éléments structuraux
  Savoir contrôler les calculs effectués par des programmes basés sur les éléments finis
  Sleipner A: Platforme pétrolière qui s’est abîmée à cause des erreurs dans les calculs avec des éléments finis
  (voir http://www.ima.umn.edu/~arnold/disasters/sleipner.html)

## Slide 4: Contexte du cours
Année propédeutique |  | Bachelor Année 1 |  | Bachelor Année 2 |  | Master
Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7
Analysis I | Analysis II | Analysis III | Introduction to ML for engineers | Analyse numérique | Analyse IV | 
Algèbre linéaire | Géométrie | Probabilités et statistiques |  |  |  | 
Physique générale I (Mécanique) | Physique générale II | Physique générale III |  |  |  | 
 |  | Introduction to computational thinking |  |  |  | 
Information, Calcul, Communication | Statique I | Mécanique des structures II | Statique II |  | Modélisation numériques des solides et structures | Dynamique des structures
Structure I | Structure II | Mécanique des milieux continus |  |  |  | 
Chimie générale | Matériaux | Sécurité et fiabilité | Structures en métal | Structures en béton | Ouvrages géotechniques | 
 |  |  | Mécanique des sols et écoulements souterrains | Construction en bois | Conception des ponts | 
 |  |  | Mécanique des fluides | Rock mechanics and tunnel engineering | Ouvrages et aménag. hydrauliques I | 
 |  |  | Semaine ENAC | Systèmes énergétiques | Project GC Unité d‘enseignement | 
 |  |  |  | Transportation systems engineering | Conception des infrastructures de transport | 
 |  |  |  | Cours à options | Cours à options | 

## Slide 5: Contexte du cours
Année propédeutique |  | Bachelor Année 1 |  | Bachelor Année 2 |  | Master
Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7
Analysis I | Analysis II | Analysis III | Computer-aided engineering (GC) | Analyse numérique | Analyse IV | 
Algèbre linéaire | Géométrie | Probabilités et statistiques | Recherche opérat. |  |  | 
Physique générale I (Mécanique) | Physique générale II | Physique générale III |  |  |  | 
 |  | Introduction to computational thinking |  |  |  | 
Information, Calcul, Communication | Statique I | Mécanique des structures II | Statique II |  | Modélisation numériques des solides et structures | Dynamique des structures
Structure I | Structure II | Mécanique des milieux continus |  |  |  | 
Chimie générale | Matériaux | Sécurité et fiabilité | Structures en métal | Structures en béton | Ouvrages géotechniques | 
 |  |  | Mécanique des sols et écoulements souterrains | Construction en bois | Conception des ponts | 
 |  |  | Mécanique des fluides | Rock mechanics and tunnel engineering | Ouvrages et aménag. hydrauliques I | 
Structures simples
Equilibre
Structures complexes
Déformations
Statique graphique

## Slide 6: Contenu et programme
Sem. | Date | Cours | Exercices
1 | 21.2.2023 | Introduction; Forces et moments | En groupes
2 | 28.2.2023 | Réduction et équilibre | En groupes
3 | 7.3.2023 | Coupe et forces internes | En groupes
4 | 14.3.2023 | Modélisation, appuis et organes de liaison | En groupes
5 | 21.3.2023 | Théorème des déplacements virtuels | En groupes
6 | 28.3.2023 | Treillis | En groupes
7 | 4.4.2023 | Poutres – Equations différentielles d’équilibre | Examen 1
 | 11.4.2023 | Vacances | 
8 | 18.4.2023 | Poutres – Construction et calcul des MVN diagrammes | En groupes
9 | 25.4.2023 | Poutres: Déformée; Poutres cantilever et portiques | En groupes
10 | 2.5.2023 | Poutres à plan moyen | En groupes
11 | 9.5.2023 | Poutres en espace, isostaticité des structures | Examen 2
12 | 16.5.2023 | Lignes d’influences | En groupes
13 | 23.5.2023 | Lignes d’influences | En groupes
14 | 30.5.2023 | Câbles, récapitulation | En groupes

## Slide 7: Organisation
Organisation du cours
  2 h de cours par semaine
  2 h d’exercices par semaine
Moodle
  Présentation sur Moodle: lundi après-midi
  Exercices sur Moodle: lundi après-midi
  Corrigés des exercices sur Moodle: jeudi soir
Présentations
  Il y a des trous à remplir et des petits exercices à faire
Vidéos du cours
  Vidéo platforme Kaltura

## Slide 8: Organisation
Exercices
  Les exercices se font en groupes de ~15 étudiants avec un:e assistant:e étudiant:e par groupe
  Inscription aux groupes via Moodle
  Responsable des exercices : Qianqing Wang (qianqing.wang@epfl.ch)
Groupe | Assistant étudiant | Salle
1 | Andreas Ammann | GRA330
2 | Kalil Bouhardra | GRA332
3 | Noémie Dufour | GRB330
4 | Diego Houtart | GRA331

## Slide 9: Documentation
Livre : « Statique appliquée (TGC Volume 1) – Analyse des structures et milieux continus » de François Frey

## Slide 10: Exercices
Vous trouvez les pages scannées avec les exercices et leur solutions sur moodle.

## Slide 11: Examens
Examens pendant le semestre
  1er «examen»: facultatif, ne compte pas, durée 1h
  2ème «examen»: obligatoire, compte 25% vers la note finale, durée 1h
Examen pendant la session d’examens
  Obligatoire
  Durée: 3 h
Ressources
  Tous les examens sont des épreuves à livre fermé mais des formulaires manuscrits sont permis :
    Pour le 1er examen : 1 page
    Pour le 2ème examen : 2 pages (1 page recto-verso)
    Pour l’examen final : 2 pages
  Des formulaires photocopiés ou imprimés ne sont pas permis
  Calculatrice non-programmée

## Slide 12: Le secret de la réussite pour ce cours
Suivre activement le cours (prendre des notes, demander des questions, répondre aux questions, résoudre les exercices);
Faire les exercices chaque semaine (la première tentative sans regarder la solution);
Ecrire les solutions des exercices avec soin pour faciliter la répétition avant les examens;
Préparer soigneusement les formulaires, vous en bénéficierez pendant toutes vos études.

## Slide 13: Forces et moments
Statique I
Prof. Katrin Beyer
Earthquake Engineering and Structural Dynamics Laboratory

## Slide 14: Objectif du cours
A la fin de ce cours, vous saurez:
Comment sont caractérisés une force et un moment
Comment calculer le moment provoqué par une force autour d’un axe
Ce qu’est l’équivalence statique
Remplacer une force répartie par une force concentrée tel que la force concentrée est statiquement équivalente à la force répartie

## Slide 15: Contenu du cours
Forces
  Caractéristiques d’une force
  Association force-translation
  Notation des forces dans la statique appliquée
  Forces réparties sur des lignes
Moments de forces
  Le moment d’un couple
  Association moment-rotation
  Le moment d’un force par rapport à un axe (cas plan/cas 3D)
  Le moment d’une force par rapport à un point
Notion d’ «équivalence statique»

## Slide 16: Forces
Les caractéristiques d’une force sont:
  Le point d’application
  La ligne d’action ou le support)
  Le sens
  La grandeur ou l’intensité
La force a le caractère d’un vecteur:

## Slide 17: Force et translation
Une force est associée a une translation (même si la translation ne se produit pas).
Une force provoque un changement
  De la vitesse de la translation du solide
  De la direction du mouvement du solide

## Slide 18: Unités d’une force
Unité de la force : le Newton
Forces réparties
  Sur une ligne :
  Sur une surface :
  Sur un volume (poids) :

## Slide 19: Forces dans la statique appliquée
Convention dans la statique appliquée
  Lettre majuscule pour une force concentrée
  Lettre minuscule pour une force distribuée
 | Vecteur | Intensité | Composante (Intensité + Signe)
F
Q
x
y

## Slide 20: Résultante de forces
Trouver la résultante R des deux forces F1 et F2
x
y
1 kN
F1
F2
1 kN

## Slide 21: Equivalence statique
Statiquement équivalent à
( )
Définition d’ «équivalence statique»
  Deux groupes des forces sont statiquement équivalents s’ils ont le même effet global sur un solide du point de vue de la statique et en particulier de l’équilibre
Exemple: principe du parallélogramme
  Le principe du parallélogramme s’applique tant aux forces qu’aux moments
x
y
1kN
x
y
1kN

## Slide 22: Les moments des forces

## Slide 23: Moment et rotation
Un moment est associé à une rotation (même si la rotation ne se produit pas)
Un moment provoque un changement
  De la vitesse de rotation du solide
  De l’orientation de l’axe de rotation du solide

## Slide 24: Le moment d’un couple
Couple: 2 forces égales et opposées
  d = bras de levier du couple
Unité du moment (force · longueur):
Notation graphique d’un moment:
  Flèche tournante
  Double-flèche
F
F
d
Statiquement équivalent à

## Slide 25: Exemple
Groupes de forces statiquement équivalents
F
F
d

## Slide 26: Signe d’un moment
Le moment est positif autour de l’axe z, si le moment tourne dans la même direction que les quatre doigts quand la pouce pointe dans la direction positive de l’axe z.
Le moment est négatif autour de l’axe z, si le moment tourne dans la même direction que les quatre doigts quand la pouce pointe dans la direction négative de l’axe z.
x
y
O
z
M
x
y
O
z
M
M > 0

## Slide 27: Moment d’une force par rapport à un axe
Le cas plan
  Via les composantes
  Via la résultante
x
y
Fx
Fy
x
y
O
z
x
y
F
d
O, z

## Slide 28: Exemple
Calculer le moment MOz des 3 forces par rapport à l’axe z
x
y
1m et 1kN
1kN
3kN
O, z
4kN

## Slide 29
Le moment provoqué par F autour de l’axe z est:
  le moment autour de l’axe z est positif
  le moment autour de l’axe z est négatif
  le moment autour de l’axe z est nul
x
y
F
O
z
x
y
F
O
z
x
y
F
O
z
x
y
z
x
y
z
F
F

## Slide 30: Equivalence statique
En termes mathématiques, 2 groupes de forces G1 et G2 sont statiquement équivalents si :
  (cas plan : toutes les forces agissent dans le plan x-y)
Statiquement équivalent à
G1
G2
*
*

## Slide 31: Charge uniforme/uniformément répartie
Remplacer q(x)=q0 par une force concentrée statiquement équivalente à q(x)
L
O
x
y
q0

## Slide 32: Charge triangulaire
Remplacer q(x) par une force concentrée statiquement équivalente à q(x)
L
O
x
y
q0

## Slide 33: Forces réparties sur une ligne
Remplacer q(x) par une seule force statiquement équivalente à q(x)
L
O
x
y

## Slide 34: Forces réparties sur une ligne
Remplacer q(x) par une force en O et un moment en O qui sont statiquement équivalents à q(x)
L
O
x
y

## Slide 35: Le cas 3D
Composantes cartésiennes d’une force:

## Slide 36: Moments autour des axes x, y, z
Le moment de la force autour de l’axe x:
Le moment de la force autour de l’axe y:
Le moment de la force autour de l’axe z:
M
Règle de la main droite

## Slide 37: Moment nul
Si la ligne d’action de la force coupe l’axe
Si la ligne d’action de la force et l’axe sont parallèles.
Le moment d’une force par rapport à un axe est nul si la force et l’axe sont coplanaires, soit:

## Slide 38: Moment d’une force par rapport à un point
Force avec point d’application :
Moment de par rapport au point O (:

## Slide 39: Important
Le moment par rapport à un axe a le caractère d’une composante
Le moment par rapport à un point a le caractère d’un vecteur. Les composantes de ce vecteur correspondent aux moments autour des axes

## Slide 40: Chapitres à étudier dans le TGC 1
Chapitre 1: Concept de force et actions 1.1 à 1.5
  répétitions du cours Structures I
Chapitre 2: Forces, moments et principes 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 et 2.6

## Slide 41: Références
Références des illustrations par ordre d’apparition
[1] Rainbow Bridge © Ad Meskens, CC BY-SA 3.0
[2] Grue portique © Dkzavod, CC BY-SA 4.0
[3] Platforme Sleipner A © Aftenposten, CC BY-NC-SA 4.0
[4] Volant © Alessandro Suraci, CC BY 3.0
[5] Tire-bouchon © Slicon, CC BY 3.0
[6] Règle de la main droite: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005.
[7] Composantes d’une force dans l’espace: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005.
[8] Icone exercices: Figure © Dukesy68, CC BY-SA 4.0 ; Pont du Golden Gate, CC0 1.0

## Slide 42: License
The presentations are published under license CC BY-NC 4.0
If reusing the entire presentation or parts of it, please cite as «Beyer K, Statique I, Lecture notes, School of Architecture, Civil and Environmental Engineering, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland, 2024.»