## Slide 1: Réduction et équilibre
Statique I
Prof. Katrin Beyer
Earthquake Engineering and Structural Dynamics Laboratory

## Slide 2: Objectif du cours
A la fin de ce cours, vous saurez:
Réduire forces et moments en un point quelconque
Faire le schéma statique d’un corps isolé
Formuler et résoudre les équations d’équilibre d’un corps
Choisir judicieusement la forme des équations d’équilibre

## Slide 3: Contenu du cours
Réduction
  L’idée
  Concept d’ «équivalence statique»
  Réduction d’une force
  Réduction d’un moment
  Réduction d’un système des forces et des moments
Equilibre
  Action et réaction
  Corps isolé
  Equations d’équilibre dans l’espace
  Equations d’équilibre dans le plan

## Slide 4: L’idée de la réduction
Remplacer un système de forces et moments par un autre qui est statiquement équivalent
Le nouveau système de forces et moments doit être plus simple et doit faciliter les calculs ultérieurs

## Slide 5: La réduction d’un système de forces et moments en un point
Système de forces et moments:
  avec points d‘application Ai
  avec points d‘application Bj
Réduction en :
  Calculer un système de forces et moments () statiquement équivalent
  La force résultante a comme point d’application le point
  Le moment résultant est
A1
A2
A3
B1
B2
y
z
x
O
y
z
x
O

## Slide 6: Réduction
Table des cas étudiés
  Cas 1: Réduire la force du point au point
  Cas 2: Réduire la force du point au point quand est sur la ligne d’action de
  Cas 3: Réduire le moment du point au point
  Cas général 2D: La réduction en plan
  Cas général 3D: La réduction dans l’espace
  Exemples

## Slide 7: Cas 1: Réduire la force du point au point
Une force en est statiquement équivalente à une force en et un moment
  Les systèmes 1, 2 et 3 sont statiquement équivalents .
A
B
d
A
B
d
A
B
Système 1
Système 2
Système 3

## Slide 8: Cas 2: Réduire la force du point au point quand est sur la ligne d’action de
Une force en est statiquement équivalente à une force en si est sur la ligne d‘action de la force
  Les forces ont le caractère de vecteurs glissants du point de vue statique
A
B
A
B

## Slide 9: Cas 3: Réduire le moment du point au point
Le vecteur moment est indépendant du choix de point d‘application : C’est un vecteur libre.
Un moment au point est statiquement équivalent à un moment au point ( et sont des points quelconques)
O
P
O
P
d
O
P
A
B

## Slide 10
Remplacer les charges par deux forces concentrées statiquement équivalentes (infinité de solutions)
Calculer les éléments de réduction au point O (solution unique)
q
q
a
2a
a
2a
q
2q
a/2
O
P
a/2
a
P/2
P/2
a/2
a/2
O
O
O

## Slide 11: Equilibre
Table des matières:
  Principe de l’action et de la réaction
  Principe du corps isolé
  Equations d’équilibre dans l’espace et dans le plan
  Formes principales des équations d’équilibre
  Démarche pour formuler les équations d’équilibre d’un solide
  Formes équivalentes des équations d‘équilibre
  Exemples (cas plan)

## Slide 12: Principe de l’action et de la réaction
Un solide qui exerce une action sur un autre solide reçoit de celui-ci une réaction qui a la même grandeur, la même ligne d’action mais un sens opposé à l’action.
  Ce principe s’applique tant aux forces qu’aux moments.
Action et réaction sont égales, ont la même ligne d’action et sont directement opposées:

## Slide 13: Le principe du corps isolé
Pour analyser une structure (le rocher), il faut d’abord décider clairement quelle structure ou quelle partie de la structure on désire traiter
  Isoler la structure de son entourage à l’aide de coupes
  Introduire toutes les forces et tous les moments qui agissent sur le corps
  Ceci s’appelle le schéma statique du corps isolé
Charge volumique (poids propre total):
= densité de la pierre
= acc. de la pesanteur
= volume de la pierre

## Slide 14: Définition de l’équilibre
Un système de forces et moments en équilibre est statiquement équivalent à zéro.
Equations d’équilibre:
  toutes les forces qui agissent sur le corps
  touts les moments qui agissent sur le corps
A1
A2
A3
B1
B2
y
z
x
O

## Slide 15: Formes principales des équations d’équilibre
  Equilibre en translation
  Equilibre en rotation
Equilibre dans l’espace (6 degrés de liberté)
Equilibre dans le plan (3 degrés de liberté)

## Slide 16: Exemple: Poutre simple avec porte-à-faux
Corps isolé  Extérioriser les réactions
L
L/3
Q
L
L/3
Q

## Slide 17: Exemple (suite)
L
Q
By
Ay
Ax
Equations d’équilibre forme 1:
  2 translations
  1 rotation

## Slide 18: Exemple (suite)
L
Q
By
Ay
Ax
Equations d’équilibre forme 2:
  1 translation
  2 rotations

## Slide 19: Exemple (suite)
L
Q
By
Ay
Ax
Equations d’équilibre forme 3:
  0 translation
  3 rotations

## Slide 20: Remarque sur le signe dans les calculs d’équilibre
Les forces et moments connus sont dessinés avec leur sens réel
Les forces et moments inconnus sont dessinés avec un sens arbitraire
Une valeur négative pour une force ou un moment inconnu signifie que la force ou le moment agit en sens inverse à celui dessiné
Il ne faut jamais changer le sens des vecteurs dans le schéma original
Les solutions obtenues pour les deux systèmes statique sont complètement équivalentes:
H
N
L
H
N
Ay
Ax
MA
H
N
Ay
Ax
MA
Schéma statique 1
Solution:
Schéma statique 2
Solution:
x
y

## Slide 21
Autour de quels points doit-on formuler l’équilibre en rotation pour que chaque équation ne contienne qu’une seule inconnue?
x
y
F=8kN
F=8kN
A
B
C
A
B
C
a

## Slide 22
x
y
F=8kN
F=8kN
A
B
C
A
B
C
a
Résultats:
Contrôle:

## Slide 23
Un tunnel rectangulaire est immergé dans l’eau (eau: ge=10 kN/m3, béton: gb=10 kN/m3). Il est ancré au sol par des paires de câbles disposés tous les 6 m. La surcharge admise dans les tunnels est de 10 kN/m’.
Dessiner la distribution de la poussée hydrostatique appliquée sur le tunnel.
Déterminer l'orientation et la valeur de la résultante de la poussée hydrostatique qui s’applique sur le tunnel. Cette force est aussi appelée "Poussée d’Archimède".
Représenter dans un schéma toutes les forces qui agissent sur le tunnel (schéma de corps libre). Calculer la force reprise par chaque câble.
https://github.com/eesd-epfl/Statique_I

## Slide 25: Démarche pour formuler les équations d’équilibre d’un solide
Décider clairement quelle structure ou quelle partie de la structure on désire traiter
Introduire toutes les forces et moments qui agissent sur la structure
Isoler la structure de son entourage à l’aide de coupes («corps isolé») et extérioriser les réactions
Réduire des forces si cela facilite les calculs (par exemple les charges distribuées)
Formuler l’équilibre avec 3 équations (2D) ou 6 équations (3D) d’équilibre indépendantes (choisir judicieusement)
Contrôler les calculs avec 1 ou 2 autres équations
  par exemple

## Slide 26: Formes principales et formes équivalentes des équations d’équilibres
Nombre d’équations d’équilibre indépendantes:
  Cas plan: 3 degrés de liberté 3 équations
  Cas 3D: 6 degrés de liberté 6 équations
Cas plan
  Forme principale des équations d’équilibre (l’équilibre est calculé avec):
    2 équations d’équilibre de translation
    1 équation d’équilibre en rotation
  Mais souvent, un autre choix d’équations est plus judicieux

## Slide 27: 3 formes équivalentes des équations d‘équilibre dans le plan
Forme principale
  EdE Forme 1
    2 translations
    1 rotation
Formes équivalentes
  EdE Forme 2
    1 translation
    2 rotations
    l’axe n’est pas normal à
  EdE Forme 3
    0 translation
    3 rotations
    les points , et ne sont pas sur le même axe

## Slide 28: Chapitres à étudier dans le TGC 1
Chapitre 2: Forces, moments et principes 2.3
Chapitre 3: Réduction et équilibre (en entier)

## Slide 29: Références
Références des illustrations par ordre d’apparition
[1] Rainbow Bridge © Ad Meskens, CC BY-SA 3.0
[2] Icone exercices: Figure © Dukesy68, CC BY-SA 4.0 ; Pont du Golden Gate, CC0 1.0
[3] Rocher: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005.