## Slide 1: Déplacement, coupes et barres
Statique I
Prof. Katrin Beyer
Earthquake Engineering and Structural Dynamics Laboratory

## Slide 2: Objectif du cours
A la fin de ce cours, vous saurez:
Ce qu’est le principe de superposition des effets statiques
Comment couper un solide et calculer les forces internes
Comment identifier les forces internes non-nulles à partir des déplacements empêchés
Quels sont les différents types d’éléments structuraux
Les bases du fonctionnement structural d’une barre

## Slide 3: Contenu du cours
5 grands principes de la statique:
  Principe de l’action/réaction
  Principe du parallélogramme
  Principe de l’équilibre & corps libre
  Principe de la superposition
  Principe de la coupe
✓
✓
✓
Cours 3:
  Déplacements des structures
  Principe de la superposition
  Concept de coupe

## Slide 4: Contenu du cours
Hypothèse sur les déplacements
Principe de la superposition
Coupes et forces internes
  Concept de coupe
  Calcul des forces internes par équilibre
  Nature des forces internes
  Association déplacement–force pour les 6 degrés de liberté
Barre
  3 classes d’éléments structuraux
  Définition d’une barre
  Comparaison corde/câble/chaîne
  Liaisons bilatérales et unilatérales

## Slide 5: Déplacements d’une structure
Déformabilité naturelle de la matière
Déplacement rigide de la structure entière
renversement
glissement

## Slide 6: Déplacements d’une structure
Génie civil: Seulement les très petites déformations sont acceptables (sauf dans des cas exceptionnels)
La configuration d’un corps est l’ensemble des positions occupées par les points matériels le composant (appelé aussi la géométrie du corps)
Configuration initiale
Configuration déformée
Application des charges (poids propre inclus)

## Slide 7: Hypothèses sur les déplacements
Les déplacements d‘une structure sont très petits.
  La configuration déformée est ~ égale à la configuration initiale
On peut effectuer l‘analyse de la structure sur la base de la géométrie initiale connue.
  On peut appliquer la théorie du premier ordre (équations linéaires)

## Slide 8: Exemple: colonne encastrée
Calculer les réactions pour la configuration initiale (théorie 1er ordre) et pour la configuration déformée (théorie 2ème ordre)
F
N
H
Théorie 1er ordre:
Formuler l’équilibre pour la configuration initiale.
Théorie 2ème ordre:
Formuler l’équilibre pour la configuration déformée.

## Slide 9
Exception à l’hypothèse des petites déformations:
  Câbles
  Structures soumises aux charges exceptionnelles (p. ex. séisme)
Exception à l’hypothèse des petites déformations
@ P. Lestuzzi

## Slide 10: Principe de la superposition des effets statiques
Si les déformations sont petites, l‘effet statique engendré par un système de forces est égal à la somme algébrique des effets engendrés par chacune des forces prises séparément
Q
q
q
Q
=
+

## Slide 11: Contenu du cours
5 grands principes de la statique:
  Principe de l’action/réaction
  Principe du parallélogramme
  Principe de l’équilibre & corps libre
  Principe de la superposition
  Principe de la coupe
✓
✓
✓
✓

## Slide 12: Concept de coupe
Pour analyser ce qu’il se passe à l’intérieur d’un corps, on utilise le concept de la coupe
  On coupe et disloque un solide W en deux solides W1 et W2
  La coupe est une opération abstraite
Si S est les surface utilisée pour la coupe, les deux faces S1 et S2 générées sont exactement superposables

## Slide 13: Concept de coupe
Si on fragmente un solide W en équilibre, tout fragment est en équilibre.
  et sont des forces et moments externes qui agissent sur W.
S
W
W1
W2
y
z
x
O
Ω est en équilibre
Ω1 et Ω2 ne sont pas encore en équilibre

## Slide 14: Concept de coupe
Pour que les fragments soient en équilibre, on doit introduire des forces internes et sur la surface de coupe
  Les forces internes sur les faces S1 et S2 sont égales et directement opposées (action = réaction)
  C est le centre des faces S1 et S2
S
W
W1
W2
y
z
x
O

## Slide 15: Calculer les forces internes
Pour calculer les forces internes et , on formule l‘équilibre de W1 ou de W2
  Les systèmes de forces sur W1 et W2 sont différents
  Choisir le fragment avec le système de forces le plus simple pour formuler l’équilibre

## Slide 16: Exemple: Poutre simple avec une force concentrée
Calculer les forces internes au milieu de la poutre:
Etape 1: Calculer les forces de réactions
Etape 2: Couper au milieu, introduire les forces internes qui naissent (: force axiale, : effort tranchant, : moment) puis formuler l’équilibre pour un des 2 fragments.
Q
2L/3
L/3

## Slide 17: Exemple (suite)
Q
2L/3
L/3

## Slide 18: Synthèse: Coupe d’un solide en équilibre
Si on fragmente un solide en équilibre:
  Tout fragment est en équilibre
  Des forces internes naissent sur les deux faces de coupe
  Les forces internes sur les deux faces sont égales et directement opposées (action–réaction)
  Pour calculer les forces internes on peut formuler l‘équilibre d‘un des deux fragments
Les forces sont invisibles dans le solide non coupé:
«Forces internes» ou «Efforts» est utilisé pour désigner les forces et les moments internes

## Slide 19: Nature des forces internes
Contraintes: forces internes réparties sur la face. Il s’agit d’une force par unité d’aire avec unité (voir le cours «Mécanique des structures»)
Forces internes: réduction des contraintes (on appelle les forces internes aussi «résultantes internes»)
  On utilise les résultantes internes parce que pour beaucoup d’éléments structuraux il y a des relations simples entre les contraintes et les résultantes internes

## Slide 20: Résultantes internes
Cas général en espace: 6 composantes de forces internes
  3 forces:
  3 moments:
Si la matière empêche un déplacement relatif entre les deux fragments, la force interne correspondante existe. Sinon, elle est nulle
Fx
Fy
Fz
My
x
Mx
y
z
Mz

## Slide 21: Association force–déplacement (en 3D)
Le déplacement relatif des deux fragments a 6 composantes (6 degrés de liberté): 3 déplacements et 3 rotations
Quand un degré de liberté ne peut se produire, il y a une liaison entre les fragments
Toute liaison fait naître une force associée
Exemples:
  Si le déplacement relatif u est empêché entre les deux fragments, il y a une liaison qui fait naître la force Fx
  Si la rotation qx n‘est pas empêchée, Mx=0
v
w
u
qz
y
qy
qx
z
x
Fy
Fz
Fx
Mz
y
My
Mx
z
x

## Slide 22: Association force–déplacement
Dans l’espace
En plan
 | Composantes de translation |  |  | Composantes de rotation |  | 
Statique (force, moment) |  |  |  |  |  | 
Cinématique (déplacement, rotation) |  |  |  |  |  | 
 | Composantes de translation |  |  | Composantes de rotation |  | 
Statique (force, moment) |  |  |  |  |  | 
Cinématique (déplacement, rotation) |  |  |  |  |  | 
 | Composantes de translation |  | Composantes de rotation
Statique (force, moment) |  |  | 
Cinématique (déplacement, rotation) |  |  | 
 | Composantes de translation |  | Composantes de rotation
Statique (force, moment) |  |  | 
Cinématique (déplacement, rotation) |  |  | 

## Slide 23: Exemple
Tronc d’arbre:
Chaîne:
S

## Slide 24: Exemple (suite)
Articulation:

## Slide 25
Quelles sont les composantes internes que les mécanismes suivants peuvent transmettre

## Slide 26: Les 3 classes d’éléments structuraux
Deux dimensions beaucoup plus petites que le troisième
  Exemples: barres, câbles, poutres
Une dimension beaucoup plus petite que les deux autres
  Exemples: parois, plaques, coques
Les trois dimensions sont du même ordre de grandeur
  Exemples: barrages poids

## Slide 27: Barres

## Slide 28: Barre
La barre est un élément structural:
  rectiligne
  muni d‘articulations à ses deux extrémités
  les charges ne sont appliquées qu’aux articulations (aucune charge ne peut agir entre les articulations. Par exemple, le poids propre est ignoré ou concentré aux articulations))
L’objectif de la modélisation est de rechercher la fonction structurale principale
  La barre est utilisée pour modéliser les éléments structuraux dont les moments sont très petits
  La barre est un élément structural qui n’existe pas en réalité

## Slide 29: Barre (suite)
Du fait des articulations aux extrémités de la barre:
  aucun moment ne peut agir aux extrémités
  seulement des forces dont la ligne d’action est l’axe de la barre peuvent être reprises
La composante interne s‘appelle l‘effort normal
F
F
S
F
F
N
N
x
y

## Slide 30: Barre (suite)
 | Cas 1 | Cas 2
La barre est ... | tendue | comprimée
Signe de l‘effort normal | + | -
Effort normal de … | traction | compression

## Slide 31: Comparaison Barre – Corde/câble/chaîne
 | Barre | Corde/câble/chaine
Composante interne | Effort normal | Effort normal
Signe de l‘effort normal | + / - traction/compression | + traction
Liaison | bilatérale | unilatérale

## Slide 32: Chapitres à étudier dans le TGC 1
Chapitre 4: Déplacement, coupe et barre (en entier)

## Slide 33: Références
Références des illustrations par ordre d’apparition
[1] Rainbow Bridge © Ad Meskens, CC BY-SA 3.0
[2] (a) Olympiastadion München © Arad Mojtahedi; (b) Photo by P. Lestuzzi; 1999 Izmit earthquake
[3] Coupe d’un solide: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[4] Contraintes et Résultantes internes: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[5] Arbre: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[6] Articulation: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[7] Mécanismes: Frey, François. Statique appliquée (TGC volume 1) – Analyse des structures et milieux continus. EPFL Press, 2005
[8] Tour Eiffel © Annish33, CC BY-SA 3.0
[9] Railway Bridge Over Loch Awe © Bernard Blanc, © Richard Cooke, CC BY-SA 2.0
[10] Charpente en acier © Ross, CC BY-NC-ND 2.0
[11] Arc en bois © Chris Light, CC BY-SA 3.0
[12] Icone exercices: Figure © Dukesy68, CC BY-SA 4.0 ; Pont du Golden Gate, CC0 1.0

## Slide 34: License
The presentations are published under license CC BY-NC 4.0
If reusing the entire presentation or parts of it, please cite as «Beyer K, Statique I, Lecture notes, School of Architecture, Civil and Environmental Engineering, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland, 2024.»